# APUNTES DE PCB Wizard

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DEL PROGRAMA DE DISEÑO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO

- Copiar el archivo comprimido MI_PCB WIZARD PRO 3.5 (5 MB) en una carpeta de mi PC.

- Pulsando botón derecho sobre el icono, elegir: “EXTRAER AQUÍ”.

- Aparece una carpeta denominada PCB WIZARD PRO 3.5

- Entrar en dicha carpeta y ejecutar PCBWiz.

- En View – Gallery tenemos:

  - Circuit Symbols (Componentes del esquema)

  - PCB Components (Componentes de la Placa)

- Elegir : “Circuit Symbols” y dentro de la ventana que aparece: “Passive Components” para colocar resistencias y condensadores.

- Pinchando en Resistor colocamos la primera resistencia R1. Una vez colocada, con botón derecho: “Convert As…” elegir Resistor 15,2 mm

- Copiar las resistencias necesarias para nuestro esquema R2 y R3. Hacer doble clic en cada una de ellas para ponerle su valor.

- A continuación colocar de la misma librería los condensadores. (Capacitors) poniéndole los valores y tamaños a cada uno. (C1,C2 y C3 22μF – 7,6 mm Radial)

- Para poner potenciómetro, entrar en librería: MiLib y elegir PT15V. Poner valor.

- Para poner transistor, entrar en librería: Discrete Semiconductors y elegir NPN Transistor. En Caption poner BC547 y en Convert As..: Elegir TO92A.

- Entrar en Connectors Single-In-Line (SIL) para poner los 6 espadines (1 pin SIL). Darles su nombre +Vcc – Entrada – Salida y Masas de entrada, salida y alimentación.

- Cablear y guardar como Práctica21***

- Para hacer la placa de circuito impreso (PCB), en primer lugar entrar en Tools -Options y en Measurement Units elegir mm (milímetros).

- Elegir TOOLS – CONVERT – DESIGN TO PRINTED… En la primera ventana que aparece escoger: YES, I WISH TO DECIDE… (Es decir, yo elijo las condiciones de mi diseño) y pinchar NEXT.

- Forma y tamaño de la placa:

  - Forma (Shape): RECTANGULAR.

  - Tamaño (Size): Ancho (Width): 60mm x Alto (Height): 66 mm. y NEXT

- La siguiente ventana muestra el listado de los componentes de la placa por si hubiera que hacer alguna rectificación. Pulsar NEXT.

- Esta ventana es por si el circuito contiene una alimentación digital escondida (hidden); normalmente la pasaremos por alto: NEXT.

- En el menú de colocación automática se seleccionarán todas las casillas. Dejar un espacio mínimo entre componentes de 5 mm (Minimum spacing). NEXT.

- Señalar las tres primeras casillas de esta ventana (automatically, allow tracks y allow wire links); la cuarta no, ya que sería para circuitos a doble cara. Poner en la casilla “grid” el ancho de pista (tracks) a 0,040” (aprox. = 1 mm) NEXT.

- No señalar para áreas de cobre (cupper) automáticas. NEXT.

- Clickar en CONVERT.

- El programa nos dará una propuesta de circuito, pero se puede mejorar.

- Utilizar el zoom, para ver mejor el circuito. En TOOLS – AUTO ROUTE : Elegir UNROUTE ALL NETS.

- Mover componentes a voluntad. Y volver a seleccionar TOOLS – AUTOROUTE : ROUTE ALL NETS…

- Terminar de colocar a mano las pistas que puedan faltar. Para terminar imprimir el circuito.

# Text boxes

C.F.G.M. Equipos Electrónicos de Consumo. Electrónica General

I.E.S. EL PICACHO

Departamento de Electrónica